AVALON MEMORY-MAPPED INTERFACE

Signal roles define the signals that host/agent ports allow while interfacing with the Avalon bus. Many signal roles are optional, meaning that you can select only the ones necessary to implement the required functionality. The Avalon-MM interface is synchronous (a clock signal is always connected to each host and agent).

In una interfaccia Avalon-MM di tipo pipelined read with variable latency sono necessari i seguenti signal roles:

- address
- read
- readdata
- write
- writedata
- readdatavalid
- waitrequest

Nel caso di operazioni a burst è necessario includere anche i seguenti signal roles:

- beginbursttransfer
- burstcount

Da quando la lettura è comandata a quando il risultato è fornito in uscita passano un certo numero di cicli di clock (read latency), che in generale è variabile (a seconda dei casi agent può impiegare più o meno cicli di clock a rispondere). Il segnale readdatavalid si attiva quando readdata è disponibile in uscita (ovvero alla fine della read latency) ed è quindi utilizzato per campionare il dato corretto in uscita. Per quanto riguarda la scrittura, non essendo necessario attendere per campionare un risultato non abbiamo bisogno di un segnale di validità.

Agent deve poter comunicare la sua disponibilità ad aquisire nuove operazioni; attivando waitrequest, segnala di non essere in grado di campionare l’ingresso per qualche ragione, per cui gli ingressi non devono essere cambiati (nel caso in cui siano validi). In generale agent acquisisce un’operazione, attiva waitrequest fino a quando non ne termina l’esecuzione (nel caso questa richieda più di un ciclo di clock) e infine disattiva waitrequest. In alcuni casi è però possibile che agent sia in grado di acquisire più operazioni in append, senza dover attivare subito waitrequest (che viene attivato solo quando la lista di operazioni in append raggiunge il limite massimo consentito).

Per lavorare a burst, è necessario introdurre i segnali beginbursttransfer e burstcount. Nel caso di una scrittura:

Agent può attivare waitrequest per interrompere il burst. Host può interromperlo disattivando write per poi riattivarlo il seguito (fino a quando tutto il burst non è trasmesso non possiamo eseguire altre operazioni).